C.C.T.P (Cahier des Clauses Techniques Particulières)

Généralités – Normes de référence

Le présent cahier des charges vise à définir les prestations de fourniture et de pose des revêtements de sols sportifs intérieurs compris au présent lot.

Normes de référence

Les travaux seront réalisés dans les règles de l’art et en conformité avec les Normes et dispositions en vigueur lors de l’exécution de l’ouvrage.

Les normes de référence sont :

- DTU (Documents techniques Unifiés)

- NF P 90202

- EN 14 904

- Avis du CSTB => Classement de réaction au feu

- Normes de sécurité et d’hygiène

- Règles de sécurité en cas d’incendie

- Avis des Fédérations sportives concernées

Description des Travaux

- Contrôle de la conformité du support à la Norme 90 202

- La fourniture et la mise en œuvre d’un revêtement de sol sportif

- Les tracés de lignes de jeux règlementaires

- Le recouvrement des couvercles de protection des ancrages

- La fourniture et mise en œuvre de plinthes

- La fourniture et mise en œuvre de seuils adaptés aux droits des changements de

- Revêtements et passages de portes.

Analyse et choix des matériaux

Les caractéristiques techniques du système choisi devront répondre aux exigences de la Norme Européenne EN NF 14 904, Classe A3. Le sol doit disposer d’une déclaration de conformité CE (EN 14904) et chacune des couches constitutives du système doit disposer d’un marquage CE en référence à cette déclaration.

Le système à déformation élastique surfacique, sera constitué d’une sous-construction amortissante sur le modèle ci-après :

- Film polyane 200 microns sur l’intégralité de la surface

- Sous couche mousse amortissante 60 mm sur l’intégralité de la surface

- Plancher sportif multiplis en lames de 18 mm. Les systèmes constitués d’assemblages ou superposition de plaques et/ou panneaux sont proscrits.

Et d’un revêtement de surface tel que suit :

- Sol sportif vinylique compact en lé. Il aura reçu en usine et de manière définitive un vernis polyuréthane anti-encrassement évitant toute métallisation ultérieure.

  - Epaisseur :2 mm

  - Poinçonnement : ≤ 0,10 mm

  - Glissance : 80-110

  - Déformation verticale du système : ≤ 2 mm

  - Réaction au feu du système : Cfl-S1

  - Garantie Fabricant 10 ans

Le revêtement sera 100 % recyclable et sera composé d’une proportion significative de matériau issu du recyclage.

Conformément au décret modificatif n° 2015-1000 du 17/8/15, relatif à la qualité de l’air intérieur des ERP, il bénéficiera d’un étiquetage A+. Ses émissions de COVT seront ≤ 10 µg/m3 et les plastifiants utilisés n’entreront pas dans la catégorie des Phtalates.

L’ensemble du système sera garanti 10 ans par le fabricant.

Fourniture et pose d’une plinthe appropriée au jeu de dilatation en périphérie murale et d’un couvre joint en Aluminium anodisé à chaque changement de nature de sol.

L’entreprise fournira un PV (réalisé par un laboratoire agréé indépendant du fabricant) attestant de la conformité à la EN 14904 du système surfacique complet.

La mise en oeuvre

Avant intervention, l’Entreprise devra effectuer, en compagnie de la Maîtrise d’Oeuvre et du bureau de contrôle, une réception du support contradictoire celui-ci devant être en conformité avec la Norme NF 90 202.

Des conditions de mise en œuvre telle que la température sont requises (cf Notice de pose du fabricant), les frais inhérents devront être pris en compte par le Maître d’Ouvrage.

L’Entreprise de pose devra tenir compte des contraintes liées au D.T.U 13-3 et proposer des solutions de mise en œuvre conformes audit D.T.U. ou à toutes autres solutions bénéficiant d’un Avis Technique émanant du CSTB.

Documents à joindre

- Fiche Technique du fabricant

- PV de conformité à la Norme EN 14 904

- Certificat FloorScore (COVT)

- PV de réaction au Feu

- Notice de pose du fabricant

- Notice d’entretien du fabricant