# REFLEX EVOLUTION

# 1 	Généralités – Normes de référence

Le présent cahier des charges a pour objet la définition des prestations de fourniture et pose des revêtements de sols sportifs compris au présent lot.

## 1.1 	Normes

Les travaux seront réalisés dans les règles de l’art suivant des Normes et les dispositions en vigueur lors de l’exécution, plus précisément les normes de référence sont :

- NF P 90 202

- EN 14 904

- Agrément FFBB & FIBA

# Description des matériaux

  - Parquet sportif Chêne sur Simple Lambourdage

Fourniture et pose d’un parquet sportif contrecollé 22 mm Chêne vernis 1er choix sur complexe amortissant simple lambourdage, comprenant :

- Film pare vapeur 200 microns minimum disposé en surface du support

- Module simple lambourde multiplis, sous-couche amortissante intégrée

- Lames épaisseur 22 mm, constituées d’un parement d’usure Chêne massif 1er choix

- Finition : Vernis polyuréthane Haute résistance. Conforme EN 14904

Fourniture et pose d’une plinthe appropriée au jeu de dilatation en périphérie murale et d’un couvre joint en Aluminium anodisé à chaque changement de nature de sol.

Les accès aux fourreaux et ancrages seront réalisés par découpe circulaire du parquet, fourniture et pose de trappons en bois sertis dans une ceinture en AG3, appropriée aux pré cadres circulaires de même matière servant de chevêtre incorporé au parquet.

Caractéristiques :

- Conforme EN 14 904

- Classe A4

Garantie Fabricant 10 ans

  - Documents à joindre :

- PV de conformité à la norme EN 14904

- Agrément FFBB & FIBA

- Fiche technique du fabricant

- Notice d’entretien et d’utilisation

- Notice de pose du fabricant

- Certificat Qualisport 140

- Liste de références

# 3	Mise en œuvre

3.1	Qualité du support

Le support sera conforme aux exigences de la norme NF P 90 202 ci dessus référencée.

3.2	Pose du produit

Suivant la fiche technique de pose du fabricant, à joindre lors de la première réunion de chantier. Le Maître d’œuvre se réserve le droit de contacter le fabricant pour obtenir ce document en direct, de mettre en place des contrôles en cours de chantier afin de s’assurer du respect des conditions de mise en œuvre.

Les lignes de jeu seront réalisées dans les conditions prévues dans la fiche technique de pose.